OBEC LIESKOVANY

POVODŇOVÝ PLÁN

ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE

2012

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE LIESKOVANY

A.	TEXTOVÁ ČASŤ

I.	Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

II.	Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami

III.	Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba 	a varovanie obyvateľstva

IV.	Povodňové záchranné práce obce

V.	Sily a prostriedky na výkon povodňových prác

VI.	Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických a fyzických osôb - podnikateľov na území obce

VII.	Pomocná dokumentácia

VIII.	Prílohy

B.	GRAFICKÁ ČASŤ

1.	Grafická mapa Levočského potoka a časť uzemia ohrozených povodňami

2.	Kópia katastralnej mapy

Schvaľovací orgán:

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 			STAROSTA OBCE  LIESKOVANY

LIESKOVANY					                     Michal Ovčiarik

Číslo uznesenia: 16/2012

Dátum schválenia:28.9.2012				         Pečiatka

A. TEXTOVÁ ČASŤ

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania

povodňových záchranných prác.

1. Tento povodňový plán ustanovuje:

a)	opatrenia na ochranu pred povodňami a povinnosti pri hodnotení a manažmente povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť,

b)	plánovanie, organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami,

c)	povinnosti a práva obce,

d)	povinnosti a práva právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb (ďalej len „osoba“) pri ochrane pred povodňami,

e)	zodpovednosť za porušenie povinností uložených zákonom NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

2.	Čo je povodeň

Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou.

Povodeň vzniká, keď

a)	sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,

b)	je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu do a dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami,

c)	hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo vytvorenia iných prekážok v koryte vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo zaplavovanom území,

d)	sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho sa snehu.

3. Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná

a)	možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania hladín vo vodných tokoch,

b)	dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody,

c)	zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,

d)	rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity,

e)	vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území,

f)	nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy.

4. Povodňová situácia

je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už vznikla.

5. Povodňové riziko

je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.

6. Povodňou ohrozeným územím je spravidla

a)	územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny,

b)	územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu,

c)	územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu.

7. Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň obci a osobe

1.	na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity,

2.	na stavbe na chránenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity, ak škodu zapríčinilo zaplavenie chráneného územia v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu spôsobené dlhotrvajúcim vysokým vodným stavom vo vodnom toku.

8. Povodňová škoda na stavbe

sa uznáva, len ak má stavba v čase výskytu povodne právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie alebo bola ohlásená stavebnému úradu podľa stavebných predpisov.

9. Ochrana pred povodňami

sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami ohrozovanom území na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.

10. Ochranu pred povodňami vykonávajú

a)	orgány ochrany pred povodňami (ministerstvo, krajské a obvodné úrady životného prostredia),

b)	ostatné orgány štátnej správy,

c)	orgány územnej samosprávy,

d)	povodňové komisie,

e)	správca vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných vodných tokov,

f)	vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území,

g)	iné osoby.

11. Ochranu pred povodňami riadi a zabezpečuje aj obec.

12. Každý je povinný

vykonať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré má vo vlastníctve, v správe alebo užívaní.

13. Každý, kto zistí

nebezpečenstvo povodne alebo povodeň je povinný to ihneď ohlásiť orgánu ochrany pred povodňami, povodňou ohrozenej obci, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcovi drobného vodného toku.

14. Ak nemožno

nebezpečenstvo povodne alebo povodeň ohlásiť subjektom, ktoré sú uvedené v bode 13, nebezpečenstvo povodne alebo povodeň sa ohlasuje na linky tiesňového volania integrovaného záchranného systému, Hasičského a záchranného zboru alebo Policajného zboru.

15. Koordinačné stredisko

integrovaného záchranného systému, operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru alebo Policajný zbor sú povinné informáciu o povodňovej situácii bezodkladne oznámiť orgánu ochrany pred povodňami, povodňou ohrozenej obci, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcovi drobného vodného toku.

16. Opatrenia na ochranu

pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni.

17. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú:

a)	opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je úprava vodných tokov, výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií pozdĺž vodných tokov,

b)	opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je odstraňovanie nánosov z koryta vodného toku a porastov na brehu vodného toku; breh je postranné obmedzenie koryta vodného toku od jeho dna po brehovú čiaru,

c)	vypracúvanie a aktualizácie povodňových plánov,

d)	vykonávanie predpovednej povodňovej služby,

e)	vykonávanie povodňových prehliadok,

f)	iné preventívne opatrenia na zníženie povodňového rizika.

18. Opatrenia v čase povodňovej situácie sú:

a)	plnenie úloh predpovednej povodňovej služby,

b)	vykonávanie hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva,

c)	zriaďovanie a vykonávanie hliadkovej služby,

d)	vykonávanie povodňových záchranných prác,

e)	 plnenie úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie na povodňou ohrozenom alebo zasiahnutom území,

f)	vypracúvanie priebežných správ o povodňovej situácii,

g)	zabezpečovanie evidenčných prác a dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenáva priebeh povodne,

h)	iné opatrenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodne na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.

19. Opatrenia po povodni sú:

a)	obnovenie základných podmienok pre život ľudí, pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom území a opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného

predpisu (§12, zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

b)	zabezpečovanie dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenávajú následky povodne,

c)	zistenie, vyhodnotenie, verifikácia a odstránenie povodňových škôd,

d)	analyzovanie príčin a priebehu povodne,

e)	vypracovanie súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,

f)	rozbor účinnosti preventívnych opatrení a opatrení, ktoré sa vykonávajú v čase povodňovej situácie, a návrhy na zvýšenie ich efektívnosti v budúcnosti,

g)	iné opatrenia na odstránenie nepriaznivých dôsledkov povodne a na poučenie z jej priebehu.

20. Povodňová prehliadka

1.	Povodňovou prehliadkou sa zisťujú nedostatky na vodných tokoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch, v inundačných územiach alebo v územiach ohraničených záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu, ktoré by mohli spôsobiť alebo zvýšiť povodňové riziko.

2.	Povodňovú prehliadku vykonáva krajský úrad životného prostredia alebo obvodný úrad životného prostredia v súčinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobného vodného toku, obcou a vlastníkmi, správcami a užívateľmi stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené  na vodnom toku, križujú vodný tok alebo sú v inundačnom území.

21. Predpovedná povodňová služba

1.	Predpovedná povodňová služba poskytuje informácie o meteorologickej situácii a o hydrologickej situácii, nebezpečenstve povodne , vzniku povodne a o ďalšom možnom vývoji meteorologických podmienok a hydrologických podmienok, ktoré ovplyvňujú priebeh povodne. Predpovednú povodňovú službu vykonáva ústav.

2.	Ústav je povinný bezodkladne informovať o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany pred povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, zložky Hasičského a záchranného zboru a obvodný úrad.

22. Hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva

1.	Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím, informačného systému civilnej ochrany (§ 3 ods. 12 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. ) zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území.

2.	Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje :

a)	ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sídlach krajov, obvodné úrady a obce,

b)	ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov,

c)	krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia,

d)	predpovedná povodňová služba.

3.	Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa osobitného predpisu (§ 3a a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. ).

23. Hliadková služba

1.	Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej povodňovej služby, varovania obyvateľstva a na riadenie a koordináciu vykonávania povodňových záchranných prác.

2.	Obec zriaďuje a vykonáva hliadkovú službu od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity.

24.	 Povodňové záchranné práce

1.	Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.

2.	Povodňové záchranné práce riadi obec, obvodný úrad alebo úrad v sídle kraja podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 1 písm. g), § 14 ods. 1 písm. h) a § 15 ods., 1 písm. c) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. ). Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme obec.

3.	Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 1 sú:

a. 	hlásna povodňová služba,

b. 	ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody    ohrozenej povodňou,

c. 	odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplav územia povodňou.

d. 	provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,

e.          ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,

f.           evakuácia,

g.          dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie    uhynutých zvierat a iných odpadov,

h.          zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,

i.          odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a  z   komunikácií, odčerpávanie vody zo zatopených domov, pivníc, studní, verejnej kanalizácie, žúmp a iných objektov,

j.           zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,

k.          iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. h) zákona č. 42/1194 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.) počas mimoriadnej situácie.

4.	Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

25. Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami

1.	Orgánmi ochrany pred povodňami sú:

a)	ministerstvo,

b)	krajské úrady životného prostredia,

c)	obvodné úrady životného prostredia.

2.	Ochranu pred povodňami riadia a zabezpečujú aj obce.

3.  Vláda, orgány ochrany pred povodňami a obce zriaďujú povodňové komisie ako svoj poradný a výkonný orgán.

Povodňové komisie sú:

a)	ústredná povodňová komisia,

b)	krajská povodňová   komisia,

c)	obvodná povodňová komisia,

d)	povodňové komisie obcí.

26. Úlohy obce pri ochrane pred povodňami

1.	Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obce.

2.	Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s obvodným úradom životného prostredia, s obvodným úradom, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území obce.

3.	Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami tieto činnosti:

a)	v oblasti prevencie

1.	usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,

2.	spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom drobných vodných tokov a poverenými osobami pri vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizáciách predbežného hodnotenia povodňového rizika,

3.	spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky významných vodných tokov na vyhotovení návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ich prehodnocovaní a aktualizácii, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných v katastrálnom území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia územie pred zaplavením počas povodne,

4.	spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým odtokom s ich vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi,

5.	ukladá všeobecne záväzným nariadením obce povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou a prikladá ich k povodňovému plánu obce,

6.	vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové plány

záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov podľa piateho bodu,

7.	zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce a vypracúva jej štatút, ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; obec o rozhodnutí zriadiť povodňovú komisiu obce informuje obvodný úrad životného prostredia,

8.	zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie a udržiavanie,

9.	oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo užívateľom stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené v predmetnom vodnom toku, stavieb križujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom území alebo v území

ohraničenom záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu alebo v území, ktoré je pravdepodobne ohrozené povodňami,

10.	zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú cez katastrálne územie obce,

b)	počas povodňovej situácie

1.	vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom bezodkladne obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,

2.	upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,

3.	zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať, spolupracuje pri jej organizácii so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a prípadne so správcom drobného vodného toku,

4.	dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na území obce, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa povodňového plánu záchranných prác,

5.	vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov (§ 24 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane)

6.	ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie,

7.	vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia,

8.	operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami,

c)	po povodni

1.	zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom území,

2.	vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré  vznikli v katastrálnom území obce,

3.	vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá obvodnému úradu životného prostredia.

4.	Obec vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku tieto činnosti:

a)	poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe informácie z územnoplánovacej dokumentácie a prípadne ďalšie informácie, ktoré môžu prispieť k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii predbežného hodnotenia povodňového rizika,

b)	poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe podklady potrebné na vyhotovenie, prehodnotenie a aktualizáciu mapy povodňového rizika,

c)	koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny s opatreniami na ochranu pred povodňami,

d)	zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny pri najbližšom preskúmavaní schváleného územného plánu,

e)	žiada správcu vodohospodársky významného vodného toku o vypracovanie návrhu rozsahu inundačného územia alebo o navrhnutie zmeny rozsahu inundačného územia na obstaranie územného plánu obce alebo územného plánu zóny v blízkosti neohradzovaného vodného toku, jeho zmeny alebo doplnku,

f)	spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a s poverenými osobami pri vypracúvaní, prehodnocovaní povodňového rizika, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných na území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov alebo chránia územie obce pred zaplavením povrchovým odtokom, zmenšujú maximálny prietok povodne, chránia územie obce pred zaplavením vodou z vodného toku alebo chránia územie obce pred zaplavením vnútornými vodami a navrhované preventívne opatrenia sú situované na území obce.

5. Obec okrem úloh podľa odsekov 3  a 4

a)	vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov,

zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou a ihneď o tom informuje obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, obvodný úrad životného prostredia, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,

b)	zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác podľa osobitného predpisu ( §15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ),

c)	poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej povodňou podľa osobitného predpisu ( § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),

d)určuje rozsah inundačného územia a dokumentáciu určeného inundačného územia odovzdáva orgánom územného plánovania.

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami

1. Zloženie obecnej povodňovej komisie a spôsob vyrozumenia

| Meno a priezvisko člena OPK | Funkcia v OPK | Adresa pobytu | Tel. č. mobil | Tel. č. domov | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Michal Ovčiarik | predseda | Lieskovany č.63 | 0905 428165 | 053 4467098 | lieskovany@ stonline.sk |
| Ján Živčák | podpredseda | Lieskovany č.7 | 0905 784433 | 053 4428653 | - |
| Mária Klučárová | člen | Lieskovany č.36 | 0910365120 | - | lieskovany@stonline.sk |
| Štefan Kapusta | člen | Lieskovany č.81 | 0904114172 | 053 4893544 | – |
| Milan Kozák | člen | Lieskovany č.38 | 0903 735812 | - | – |

Na rokovanie obecnej povodňovej komisie a podľa vzniknutej situácie môžu byť prizvané aj ďalšie právnické alebo fyzické osoby:

| P. č. | Meno a priezvisko | Adresa pobytu | Telefónne číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adam Bakoš | Lieskovany č.29 | 0907 468128 |
| 2. | Pavel Haško | Lieskovany č.24 | 0905590478 |
| 3. | Martin Krotký | Lieskovany č. 78 | 0905339112 |

2. Krízový štáb obce

| Meno a priezvisko člena KŠ | Funkcia v KŠ | Adresa | Tel. č. mobil | Tel. č. domov | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Michal Ovčiarik | predseda | Lieskovany č.63 | 090428165 | 053 4467098 | Lieskovany č@stonline.sk |
| Ján Živčák | podpredseda | Lieskovany č.7 | 0905784433 | 053 4414588 | - |
| Štefan Kapusta | člen | Lieskovany č.81 | 0904114172 | – | – |
| Milan Kozák | člen | Lieskovany č.38 | 0903735812 | - | – |
| Adam Bakoš | člen | Lieskovany č. 29 | 0907468128 | – | – |
| Mária Klúčárová | tajomník | Lieskovany č. 36 | 0910365120 | – | lieskovany@stonline.sk |

3. Obvodný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi

Adresa:	Štefánikovo námestie 5, 052 01  Spišská Nová Ves

Telefón:	053 4298915

Fax      :	053 4173244

E-mail :	info@sn.ouzp.sk

Prednosta:

  - Ing. Dušan Krajňak

Kancelária prednostky:

  - Šefčíková Jana, PhDr. – sekretariát

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

- Korenková Elena, Ing. – štátna vodná správa

- Javorská Emíla Bc. – štátna vodná správa

- Muchová Katarína, Ing. - ochrana prírody a krajiny

- Gmucová Žofia, Ing. – ochrana prírody a krajiny

Odbor kvality životného prostredia:

- Pavľák Vladimír, Ing. – vedúci odboru

- Krajňák Dušan, Ing. – odpadové hospodárstvo

# 4. Obvodná povodňová komisia (OPK) Spišská Nová Ves

| P. č. | Funkcia v OPK | Titul, meno a priezvisko, funkcia | Číslo telefónu | Číslo | Adresa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pracovisko | mobil | faxu | pracovisko | domov |
| 1. | Predseda | Ing. Dušan Krajňak prednosta Obvodný úrad ŽP Spišská Nová Ves e-mail: prednosta@sn.ouzp.sk | 4173242, 4173241, | 0915285366 | 4173244 | Obvodný úrad ŽP Štefánikovo nám. 5, 052 01 Sp. Nová Ves | Rudany 365 |
| 2. | Podpredseda | Ing. Ondrej Majerník prednosta Obvodný úrad Spišská Nová Ves e-mail: prednosta@sn.vs.sk | 4176338, | 0907 929889 | 4421305 | Obvodný úrad SNV Štefánikovo nám. 5 052 01 Sp. Nová Ves | Muránska 35, Sp. Nová Ves 053/4421305 |
| 3. | Tajomník | Bc. Emília JAVORSKÁ radca Obvodný úrad ŽP Sp. Nová Ves e-mail: javorska.emilia@sn.ouzp.sk, povodne@sn.ouzp.sk mailto:michalcova.maria@ke.kuzp.sk | 4173243 | 0917 610493 | 4173244 | Obvodný úrad ŽP Štefánikovo nám.5 052 01 Sp. Nová Ves | Partizánska 34/29 053 14 Spišský Štvrtok |
| 4. | Člen | RNDr. Viliam ŠTUBŇA vedúci odboru CO a KR Obvodný úrad Spišská Nová Ves e-mail: viliam.stubna@sn.vs.sk | 4176351 | 0905 723191 | 4461333 | Obvodný úrad SNV Štefánikovo nám. 5 052 01 Spišská Nová Ves | Sama Chalúpku 35 052 01 Spišská Nová Ves |
| 5. | Člen | mjr. Mgr. Martin Vozár riaditeľ OR HaZZ Spišská Nová Ves e-mail: riaditel.sn@hazz.minv.sk | 4423830 | 0917 751424 | 4423827 | OR HaZZ Brezova 30 052 01 Sp. Nová Ves | Štúrovo náb. 12/43 052 01 Spišská Nová Ves |
| 6. | Člen | pplk. Mgr. Pavol Labuda zástupca riaditeľa OR PZ Spišská Nová Ves e-mail: pavol.labuda@minv.sk | 0961743102 | 0907854166 | 0961743109 | OR Policajného zboru Elektrárenska 1 052 01 Sp. Nová Ves | Prešovská cesta 4 054 01 Levoča |
| 7. | Člen | Ľubomír Čuban poverený vedúci prevádzkového strediska Spišská Nová Ves SVP š.p. Správa PHaB Košice e-mail: povodiesnv@mail.t-com.sk | 4440452 4468717 | 0918 596460 | 4440818 | SVP š.p. Správa PHaB Prevádzkové stredisko Medza 7 052 01 Sp. Nová Ves | Uherová 2190/7 058 01 Poprad |
| 8. | Člen | Ing. Aleš Mazáč vedúci úseku vodohospodárskej prevádzky SVP š.p. Správa PHaB Košice e-mail: ales.mazac1@svp.sk | 055/6333626 055/7982541 | 0905494945 | 055/6333648 | SVP š.p. Správa PHaB Medzi mostami 2 041 59 Košice | Repna 64 Košice – Ťahanovce 055/636766 |
| 9. | Člen | MUDr. Renáta Hudáková regionálny hygienik RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi e-mail: sn.riaditel@uvzsr.sk | 4170245 | 0911639010 | 4170231 | RÚVZ A.Mickiewicza 6 052 20 Sp. Nová Ves | Považska11A/3362 052 01 Sp. Nová Ves |
| 10. | Člen | MVDr. Ján Teplan Riaditeľ – poverený RVPS Spišská Nová Ves Regionálna veterinárna a potravinová správa SNV e-mail: rvssno@svssr.sk | 4813201 4813203 | 0908348315 | 4813200 | RVPS Sp. Nová Ves Duklianska 46 052 01 Sp. Nová Ves | Jilemnického 4 052 01 Spišská Nová Ves |
| 11. | Člen | Bc. Ivan BRYNDZA vedúci strediska Spišská Nová Ves Podtatranská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. Poprad e-mail: bryndza@pvpsas.sk | 053/4426745 | 0918 601 344 |  | PVPS a.s. Poprad Duklianska 40 052 01 Sp. Nová Ves | Čajaka 7 052 01 Sp. Nová Ves |
| 12. | Člen | Ing. Marián ADAMČÍK vedúci strediska správy a údržby Spišská Nová Ves, Správa ciest KSK, Košice e-mail: marian.adamcik@scksk.sk | 4421791 | 0917 611 160 | 4462655 | Správa ciest KSK Tepličská cesta 9 052 01 Sp. Nová Ves | Mlynská 1026/17 979 01 Rimavská Sobota |
| 13. | Člen | Mgr. Ján Majerník riaditeľ Obvodný úrad CDaPK Spišská Nová Ves e-mail: jan.majernik@ke.kud.gov.sk | 4410042 | 0907900559 | 4421394 | ObÚ CDaPK Štefánikovo nám. 1 052 01 Sp. Nová Ves | Mlynská 5 053 42 Krompachy |
| 14. | Člen | Ing. Július Hirko riaditeľ Obvodný pozemkový úrad Sp. Nová Ves e-mail: julius.hirko.psn@3s.land.gov.sk | 4182813 | 0911 907 081 | 4298913 | Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves Štefánikovo nám. 5 052 01 Sp. Nová Ves | Vodárenská 129 Jaklovce |
| 15. | Člen | Ing. Vladimír Krak prednosta Obvodný lesný úrad Spišská Nová Ves e-mail: vladimir.krak.lsn@3s.land.gov.sk | 4182862 4298914 | 0907146594 | 4298914 | Obvodný lesný úrad Spišská Nová Ves Štefánikovo nám. 5 052 01 Sp. Nová Ves | Rajecka 052 01 Sp. Nová Ves |
| 16. | Člen | Ing. Slavko SLOVENKAI prednosta Obvodný lesný úrad Gelnica e-mail: olu.gl@3s.land.gov.sk | 4182872 | 0902 896 633 |  | Obvodný lesný úrad Gelnica Hlavná 1 056 01 Gelnica | Slovenská 18 056 01 Gelnica (053/4821931) |
| 17. | Člen | Ing. Emília MAKRANSKÁ technický pracovník Hydromeliorácie š.p. Košice e-mail: makranska@hmsp.sk | 055/7998548 | 0903 997 909 | 055/7998547 | Hydromeliorácie š.p. Pri Hati 1 040 01 Košice | Ladožská 4 040 12 Košice |

# 5. Technický štáb OPK Spišská Nová Ves

| Funkcia v TŠ | Titul, meno a priezvisko, funkcia | Číslo telefónu | Číslo | Adresa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pracovisko | domov | faxu | pracovisko | domov |
| vedúci TŠ | mjr. Mgr. Martin Vozár riaditeľ OR HaZZ Spišská Nová Ves e-mail: riaditel.sn@hazz.minv.sk | 4423830 | 0917 751 424 | 4423827 | OR HaZZ Brezova 30 052 01 Sp. Nová Ves | Štúrovo náb. 12/43 052 01 Sp. Nová Ves |
| Člen | Ing. Dušan Krajňak prednosta Obvodný úrad ŽP Sp. Nová Ves e-mail: karpinsky.peter@sn.ouzp.sk, mailto:michalcova.maria@ke.kuzp.sk | 4173241 4173242 | 0915726759 | 4173244 | Obvodný úrad ŽP, Štefánikovo nám.5 052 01 Sp. Nová Ves | 053 23 Rudňany 365 |
| Člen | RNDr. Viliam ŠTUBŇA vedúci odboru CO a KR Obvodný úrad Spišská Nová Ves e-mail: viliam.stubna@sn.vs.sk | 4176351 | 0905 723 191 | 4461333 | Obvodný úrad SNV Štefánikovo nám. 5 052 01 Sp. Nová Ves | Sama Chalúpku 35 052 01 Sp. Nová Ves |
| Člen | Ľubomír Čuban poverený vedúci prevádzkového strediska Spišská Nová Ves SVP š.p. Správa PHaB Košice e-mail: povodiesnv@mail.t-com.sk | 4440452 4468717 | 0918 596 460 | 4440818 | SVP š.p. Správa PHaB Prevádzkové stredisko Medza 7 052 01 Sp. Nová Ves | Uherová 2190/7 058 01 Poprad |
| Člen | Ján VILIM vedúci prevádzky Dobšina SVP š.p. PHaB Košice e-mail: povodiedobsina@stonline.sk | 058/7941334 | 0905 257 451 | 058/7941334 | SVP š.p. PHaB Vlčia dolina 961 Dobšina |  |
| Člen | Mjr. Ing. Pavol Novák vedúci OPT OR HaZZ Spišská Nová Ves OR HaZZ Spišská Nová Ves e-mail: veduci.opt.sn@hazz.minv.sk | 4423830 | 0905 345 282 | 4423827 | OR HaZZ Brezová 30 052 01 Sp. Nová Ves | Moravská 1/25 052 01 Spišská Nová Ves (053/4462546) |

6. Obvodný úrad v Spišskej Novej Vsi

Adresa: Štefánikovo námestie 5, 052 01  Spišská Nová Ves

Orgány krízového riadenia:

Bezpečnostná rada obvodu

  - kontakty: predseda 053 4176338

Obvodný úrad Spišská Nová Ves

  - kontakty: prednosta 053 4176 338

Krízový štáb Obvodného úradu Spišská Nová Ves:

  - kontakty: predseda 053 4176338

Sekretariát bezpečnostnej rady obvodu a krízového štábu

  - tel. čísla: 053 4176359, 053 4176351, 053 4176328

  - mobil    : 0905 723191, 0902 964018

  - fax        : 053 4461333

  - E-mail  : okr@sn.vs.sk

7. Krízový štáb obvodného úradu

| Por. č. | Meno a priezvisko | Titul | Organizácia a adresa organizácie | číslo telefónu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pracovný | Mimo pracovný | Mobil | Adresa | e-mail |
| 1 | Ondrej Majerník Predseda KŠ | Ing. | Obvodný úrad Štefánikovo nám. 5 Sp. Nová Ves | 4176338 | 0907929889 | 0907 929889 | Muránska 35 Sp.Nová Ves | prednosta@sn.vs.sk |
| 2 | Martin Vozár Podpredseda KŠ | Mgr., mjr. | OR HaZZ Brezová 32 Sp. Nová Ves | 4423830 | 4423956 |  | Štúrovo nábr. 12/43 Sp.Nová Ves | riaditel.sn@hazz.minv.sk |
| 3 | Peter Bednár Podpredseda KŠ | Ing. plk. | OR PZ Elektrárenska 1 Sp. Nová Ves | 0961743101 |  | 0917914183 | Strojnícka 6 Sp. Nová Ves | peter.bednar@minv.sk |
| 4 | Viliam Štubňa Podpredseda KŠ | RNDr. | Obvodný úrad Štefánikovo nám. 5 Sp. Nová Ves | 4176351 |  | 0905 723191 | Sama Chalupku 35 Sp. Nová Ves | viliam.stubna@sn.vs.sk |
| 5 | Andrej Šimko Tajomník KŠ | Ing. | Obvodný úrad Štefánikovo nám. 5 Sp. Nová Ves | 4176328 |  | 0949 353807 | Hutnícka 3/11 Sp. Nová Ves | andrej.simko@sn.vs.sk |
| 6 | Vladimír Krak člen | Ing. | Obvodný lesný úrad Štefánikovo nám. 5 Sp. Nová Ves | 4182862 |  | 0907146594 | Rajecká 22 Sp. Nová Ves | vladimir.krak.lsn@3s.land.gov.sk |
| 7 | Renáta Hudáková člen | MUDr. | RÚVZ A.Mickiewicza 6 Sp. Nová Ves | 4424958 | 4427395 | 0911639010 | Považská 11/A3362 Sp. Nová Ves | sn.riaditel@uvzsr.sk |
| 8 | Ján Holotňák Člen | JUDr. | Okresná prokuratúra Elektrárenska 1 Sp. Nová Ves | 4461094 | 4440374 | 0907 911881 | Štúrovo nábr. 11/45 Sp. Nová Ves | jan.holotnak@genpro.gov.sk |
| 9 | Ján Teplán člen | MVDr. | RVaPS Duklianska 46 Sp. Nová Ves | 053/4813201 053/445535 4813203 |  | 0908348315 | Jilemnického 4 Sp.Nová Ves | rvssno@svssr.sk |
| 10 | Janka Brziaková člen | Ing. | ÚPSVaR Odborárov 53 Sp. Nová Ves | 053/2440100 |  | 0907987330 | Mišikova 5 Sp. Nová Ves | upsvr_sn@upsvar.sk |
| 11 | Slavko Slovenkai člen | Ing. | Obvodný Hlavná 1 Gelnica | 4182872 | 4821931 | 0902 896633 | Slovenská 18 Gelnica | slavko.slovenkai.lgl@3s.land.gov.sk |
| 12 | Jana Dudžaková člen | Ing. | Územný spolok SČK Štefánikovo nám. 3 Sp. Nová Ves | 4462957 |  | 0948282120 | Gánovecká 290 Gánovce | sus.spisska@redcross.sk |
| 13 | Lucia Mataninová člen | RNDr. | Obvodný úrad Štefánikovo nám. 5 Spišská Nová Ves | 4176352 | 4467643 | 0908 159655 | Tkáčska 2/14 Sp. Nová Ves | lucia.mataninova@sn.vs.sk |
| 14 | Jozef Naščák člen | Ing. | NsP Jánskeho 1 Sp. Nová Ves | 4199479 |  | 0905 564966 | Bint 9 Hnilčík | nascak@nspsnv.sk |
| 15 | Július Hirko člen | Ing. | Obvodný pozemkový Štefánikovo nám.5 Sp. Nová Ves | 4182813 |  | 0911 907081 | Vodárenská 129 Jaklovce | julius.hirko.psn@3s.land.gov.sk |
| 16 | Ľubomír Čuban člen |  | SVP š. p. závod PHaB, Košice vedúci strediska Sp. Nová Ves | 4468717 | 4491141 | 0907 396407 | Arnutovce 3 | povodiesnv@mail.t-com.sk |
| 17 | Ján Majerník člen | Mgr. | ObÚ pre CDaPK Markuš. cesta 1 Sp. Nová Ves | 4410042 |  | 0903 426607 | Mlynská 5 Krompachy | oudsn@ke.kud.gov.sk |
| 18 | Dušan Krajňak člen | Ing. | Obvodný úrad ŽP Štefánikovo nám. 5 Sp. Nová Ves | 4173242 4298915 |  | 0915 285366 | Rudňany 365 | prednosta@sn.ouzp.sk |

8.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej

Novej Vsi

Adresa:  Brezová 30, 052 01  Spišská Nová Ves

Telefón: 053 4423830, 053 4422711

Fax      :  053 4423827

E-mail : sekretariat.sn@hazz.minv.sk

| Funkcia | Meno a priezvisko | e-mailová adresa |
| --- | --- | --- |
| Riaditeľ OR HazZ | mjr. Mgr. Martin Vozár | riaditeľ.sn@hazz.minv.sk |
| ODDELENIE PREVÁDZKOVO-TECHNICKÉ |
| Vedúci oddelenia | Mjr. Ing. Pavol Novák | veduci.opt.sn@hazz.minv.sk |
| Príslušníci oddelenia | mjr. Pavol Nosák mjr. Ing. Jaroslav Böhmer npor. Anna Herichová | pavol.novak@hazz.minv.sk jaroslav.bohmer@hazz.minv.sk zaistovatel.sn@hazz.minv.sk anna.herichova@hazz.minv.sk |
| Operační dôstojníci | kpt. Ivan Krkoška mjr. Jozef Svetkovský kpt. Dušan Novotný | operacne.sn@hazz.minv.sk |
| Sekretariát | 053 4423830 | sekretariat.sn@hazz.minv.sk |
| ODDELENIE POŽIARNEJ PREVENCIE |
| Vedúci oddelenia | pplk. Ing. Štefan Čuchran | veduci.opp.sn@hazz.minv.sk |
| Príslušníci oddelenia | mjr. Ing. Táňa Moleková Jozef Bigoš mjr.Ing. Michal Janov mjr.Ing.Ľudmila Vozárová | tana.molekova@hazz.minv.sk jozef.bigos@hazz.minv.sk michal.janov@hazz.minv.sk ludmila.vozarova@hazz.minv.sk |

9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Jednotné európske číslo tiesňového volanie je: 112

Obvodný úrad v Košiciach

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Koordinačné stredisko IZS

Adresa: Komenského 52, 041 26  Košice

Telefón: 055 6001435

Fax      : 055 6323550

E-mail : operacny.co@ke.vs.sk

Vedúci KS IZS: Mgr. Štefan Košík

Koordinačné stredisko je oprávnené:

  - vydať pokyn príslušnej základnej záchrannej zložke ä§ 8) na vykonanie zásahu, vyzvať niektorú z ostatných záchranných zložiek (§9) na vykonanie zásahu alebo tiesňové volanie presmerovať na príslušné operačné stredisko tiesňového volania, dispečerské pracovisko alebo operačné stredisko Policajného zboru,

  - vyžadovať údaje o silách a prostriedkoch využiteľných na zásah od orgánov štátnej správy obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

Koordinačné stredisko v prípade nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti

alebo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti:

  - zabezpečuje varovanie obyvateľstva, ak tak nevykonali zákonom určené právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie

  - vyrozumieva orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú úlohy súvisiace so záchrannými prácami pri mimoriadnych udalostiach,

  - podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných právnych predpisov.

Nepretržitý výkon činnosti koordinačného strediska podľa odseku 2, písm. a) až c). i) a j). a odseku 3 zabezpečujú operátori, ktorými sú zástupcovia obvodného úradu v sídle kraja, ministerstva zdravotníctva a Hasičského a záchranného zboru a pri ohrození alebo krízovej situácii aj zástupca Policajného zboru, ak o to obvodný úrad v sídle kraja požiada.

10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Spišská Nová Ves

Telefónna ústredňa: 0961 741111

Vedenie okresného riaditeľstva:

  - zástupca riaditeľa a zároveň riaditeľ úradu justičnej a kriminálnej polície:

pplk. Ing. Miroslav Damaškovič

  - riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu

mjr. Mgr. Miroslav Mních

  - riaditeľ odboru poriadkovej polície

npor. Mgr. Milan Bukšár

Kontakty:

| Organizácia | Adresa | Tel. číslo | Fax |
| --- | --- | --- | --- |
| Okresné riaditeľstvo PZ Spišská Nová Ves | Elektrárenská 1 | 0961 74 1111 | 0961 74 3109 |
| Úrad justičnej a kriminálnej polície PZ | Gorazdova 18 052 75 Sp. Nová Ves | 0961 74 3601 | 0961 74 3609 |
| Okresný dopravný inšpektorát | Elektrárenská 1 052 080 Sp. Nová Ves | 0961 74 3501 | 0961 74 3509 |
| Odbor poriadkovej polície | Elektrárenská 1 052 80 Sp. Nová Ves | 0961 74 3401 | 0961 74 3409 |
| OBVODNÉ ODDELENIE |
| Obvodné oddelenie PZ | Spišská Nová Ves |  |  |

III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba a varovanie obyvateľstva

1. Vodné toky pretekajúce cez obec Lieskovany

V spodnej časti obce preteká Levočský potok, (mapa širších vzťahov, kópia z pozemkovej mapy viď prílohy). Levočský potok vybrežuje na poľnohospodárske parcely  po ľavej strane potoka. Pri povodni v roku 2010 bola zaplavená časť záhrady pri dome č.141, ďalej  časť miestnej komunikácie pri ČOV a zaplavená spodná časť kanalizácie.

2. Stupne povodňovej aktivity

Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne. Stanovené sú tri stupne povodňovej aktivity (PA), pričom III. stupeň PA charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou.

I. stupeň povodňovej aktivity nastáva:

a). keď voda na vodnom toku stúpa a hladina sa blíži k brehovej čiare a pri stúpajúcej

tendencii hladiny vody; spravidla je to stav, keď hladina vody stúpa a je predpoklad

dosiahnutia brehovej čiary koryta neohradzovaného vodného toku

b).  na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických

predpovedí a hydrologických predpovedí

I. stupeň povodňovej aktivity zaniká:

a). pri poklese hladiny vodného toku a vtedy, keď má hladina vody klesajúcu tendenciu

b). na neohradzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru

II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje (vzor č. 1 v prílohe):

a).  pri dosiahnutí vodného stavu ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú

čiaru a má stúpajúcu tendenciu

b).  počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou

službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,

c).  vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo

na priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody

z koryta vodného toku

d).  pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa

predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta

vodného toku,

e).  pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile, keď     sa predpokladá vyliatie vody z koryta; účinný prietokový profil je časť prietokového

profilu, v ktorom prúdi voda v smeru odtoku

III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje (vzor č. 1 v prílohe)

a). pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku, keď voda na vodnom toku nemá

klesajúcu tendenciu, keď môžu nastať okolnosti (prietrž mračien) a pri zhromažďovaní

sa naplaveného materiálu a ľadu pri mostoch

b). na neohradzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného

toku, ak voda zaplavuje priľahlé územia a môže spôsobiť povodňové škody

c). vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo

priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové

škody,

d).  pri chode ľadovcov po vodnom toku, ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej

zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začala tvoriť a voda sa

vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody

e). pri prívalových dažďoch

II. a III. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva (vzor č. 2 v prílohe)

a). vodný tok a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne

b). pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo

III. stupeň PA a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku

ďalších povodňových škôd

Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred povodňami môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity.

II. stupeň PA a III. stupeň PA vyhlasuje a odvoláva na návrh správu vodohospodársky   významného vodného toku , správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:

a). starosta obce pre územie obce

b). prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre

územie obvodu

c). prednosta krajského úradu životného prostredia na vodných tokoch, ktoré pretekajú

dvoma alebo viacerými územnými obvodmi kraja,

d).minister životného prostredia SR (ďalej len minister) na hraničných úsekoch vodných

tokov alebo pre územie, ktoré presahuje územný obvod kraja, ak tým nepoverí iný orgán

ochrany pred povodňami

Činnosť pri vyhlásení I. stupňa

- oboznámenie sa s povodňovými plánmi a preverovanie aktuálnej situácie

- určenie členov na vykonanie povodňovej hliadky obce

- vykonanie povodňovej prehliadky obce

- určenie ďalšieho postupu

Činnosť pri vyhlásení II. stupňa

- vykonanie povodňovej prehliadky obce a zhodnotenie skutočného stavu

- vyhodnotenie situácie na základe predpokladaného vývoja podľa hydrometeorologických predpovedí

- určenie hliadkovej a varovnej služby

- príprava zabezpečovacích prác a záchranných prác

- určenie a príprava stálej služby povodňovej komisie

Činnosť pri vyhlásení III. stupňa

- vykonanie povodňovej prehliadky obce

- vyhodnotenie aktuálnej situácie

- aktivácia stálej hliadkovej a varovnej služby

- aktivácia stálej služby členov povodňovej komisie

- aktivácia pracovných síl a technických prostriedkov na zabezpečovacie a záchranné práce

- zabezpečenie spojenia

- podľa situácie – príprava na evakuáciu osôb, zvierat a majetku z ohrozených oblastí

- zabezpečenie dočasného ubytovania a stravovania evakuovaných osôb

- zabezpečenie stravovania osôb nasadených pri zabezpečovacích a záchranných prácach

- aktivácia ďalších občanov do výkonu protipovodňových opatrení

Priebežná správa o povodňovej situácii (Vyhláška 252/2010, § 1)

- Priebežnú správu o povodňovej situácii (ďalej len „priebežná správa“) tvorí textová časť a tabuľková časť. Priebežná správa sa vyhotovuje písomne.

- Textová časť priebežnej správy obsahuje:

  - nadpis „Priebežná správa o povodňovej situácii“, názov, sídlo predkladateľa priebežnej správy, dátum a čas, ku ktorému sa podľa odseku 7 priebežná správa vzťahuje,

  - opis aktuálnej situácie a vývoja situácie od podania predchádzajúcej priebežnej správy; pri podávaní prvej priebežnej správy od času vyhlásenia II. stupňa PA

  - prehľad opatrení vykonaných

1. podľa povodňového plánu

2. nad rámec povodňového plánu

  - opis

  - problémov a nedostatkov pri vykonávaní opatrení na ochranu pred

povodňami

  - opatrení prijatých na odstránenie zistených problémov a nedostatkov

  - požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácie a návrh opatrení, na ktorých realizáciu nemá predkladateľ priebežnej správy potrebné sily, prostriedky alebo oprávnenia

  - informácie o úrazoch alebo haváriách

Obce, obvodné úrady životného prostredia, obvodné úradu, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady v sídle kraja vyplňujú tabuľky podľa „Prílohy č. 2 k vyhláške č. 252/2010 Z. z. „ – viď príloha č. 3, 4 k povodňovému plánu.

Priebežná správa sa vyhotovuje počas:

- II. stupňa PA so stavom k 06.00 hod. a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín

- III. stupňa PA alebo mimoriadnej situácie denne so stavom k 06.00 hodine ak 18.00 hodine (§ 7 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení zákona č. 442/2007 Z. z.) a obsahuje informácie povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 12 hodín.

Priebežnú správu predkladá elektronickou poštou, faxom alebo osobne obec do 07.00 hod a do 19.00 hodiny počas

- III. stupňa PA obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia

- mimoriadnej situácie obvodnému úradu

Ak to povodňová situácia vyžaduje, priebežné správy sa predkladajú podľa požiadaviek orgánov ochrany pred povodňami alebo ministerstva vnútra aj v iných termínoch.

Obec uvedie v súhrnej správe celkové údaje za územie obce, vrátane údajov poskytnutých právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí vykonávali povodňové záchranné práce podľa povodňových plánov záchranných prác, ktoré sú súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce.

3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania

Obyvateľstva

Hlásna povodňová služba : príma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného systému civilnej ochrany (§ 3, ods. 12 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n .p.)zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území.

Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje:

- ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sídlach krajov, obvodné úrady a obce

- ministerstvo prostredníctvom ústavu a správu vodohospodársky významných vodných tokov

- krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia

- predpovedná povodňová služba

- Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa osobitného predpisu (§ 3a a§ 15 ods. 1 písm. f zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.)

Hlásna služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej povodňovej služby, varovania obyvateľstva a na riadenie a koordináciu vykonávania povodňových záchranných prác.

Obec zriaďuje a vykonáva hliadkovú službu od vyhlásenia III. Stupňa PA.

Zloženie hliadkovej služby:

| Časť obce | Meno a priezvisko | Tel. číslo | Adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Pri ČOV | Martin Krotký | 0905339112 | Lieskovany č. 78 |
| Pri moste | Milan Farkašovský | 0911616909 | Lieskovany č.24 |

Plán spojenia

| ZLOŽKA | SPOSOB VYROZUMENIA |
| --- | --- |
| Povodňová komisia obce Lieskovany | 053 447302, 0905428165 |
| Krízový štáb obce Lieskovany | 053 47302, 0905428165 |
| Obvodný úrad životného prostredia | 053 4298915 |
| Obvodná povodňová komisia | 053 4173243, 0917 610493, 053 4173244 |
| Technický štáb obvodnej povodňovej komisie | 4423830, 4173247, 4176351, 0917 751424 |
| Obvodný úrad v Spišskej Novej Vsi | 053 4176338, 053 4176359, 053 4176351 |
| Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru | 053 4423830, 053 4422711 |
| Regionálna veterinára a potravinová správa | Telefón: 053 4813201 Fax : 053 4813200 |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Telefón: 053 4424958 Fax : 053 4425826 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Telefón: 055 6427507 Fax : 055 6425449 |
| Správa ciest, stredisko Spišská Nová Ves | Telefón: 053 4421784, 0917 611160 E-mail : marian.adamcik@scksk.sk |
| Slovenský vodohospodársky podnik – Správa Hornádu a Bodvy | Dispečing: 055 6333626 E–mail : dusan.kubala@svp.sk |

| Tiesňové čísla | Dôležité čísla | Hlásenie porúch |
| --- | --- | --- |
| 112 Jednotné európske číslo tiesňového volania | XXX Obecná polícia Obec nemá obecnú políciu | 0850 111 727 Poruchová linka SPP |
| 150 Hasiči a záchranári | 18 300 Horská záchranná služba | 0850 123 333 Poruchová linka Východoslovenská energetika |
| 155 Záchranná zdravotná služba | 18 155 Letecká záchranná zdravotná služba | 0800 159 000 Poruchová linka Elektrina SSE |
| 158 Polícia | 046 5421697 Banská záchranná služba | 0800 123 332 Poruchová linka Elektrina VSE |

4. Vlastníci a správcovia vodných tokov na území obce

Vlastníkom  toku v k. ú. Obce Lieskovany je Slovenská republika, správcom tohto  toku v k. ú. Lieskovany je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod Košice, správa Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice, tel. č. na dispečing 055 6333626, e-mail: dusan.kubala@svp.sk alebo kosice@svp.sk, fax: 055 6333648 a Lesy SR, š. p. Prešov, Obrancov mieru 5, 080 01 Prešov, tel. č. 051 7464765, fax: 051 7467764, e-mail: lesy.po@lesy.sk

IV. Povodňové záchranné práce obce

1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených

povodňou

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

- „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri

ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia

následkov mimoriadnej udalosti

- „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa

vyhlasuje signálom „ KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom

sirén bez opakovania.

Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú

písomnou informáciou prostredníctvom vývesných tabúľ a webovej stránky

obce, ktorá obsahuje:

- deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia

- údaje o zdroji ohrozenia,

- údaje o druhu ohrozenia,

- údaje o veľkosti ohrozeného územia

- základné pokyny na konanie obyvateľstva

2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania

osôb

V prípade nepriechodnosti prístupovej komunikácie zabezpečiť núdzové zásobovanie obyvateľstva cestou krízového štábu obvodného úradu.

Núdzové ubytovanie bude zabezpečené vo vyčlenených zariadeniach, podľa plánu evakuácie osôb z ohrozených priestorov.

3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení

Evakuácie je odsun ohrozených osôb, zvierat, vecí z určitého priestoru do bezpečia.   Evakuácia sa vyhlasuje signálom sirén „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ a následne verejnými oznamovacími prostriedkami a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.

Evakuácia sa vykonáva na ohrozenom teritóriu:

  - krátkodobo s možným návratom do 72 hodín

  - dlhodobo s možným návratom po 72 hodinách

V obci riadi a zabezpečuj evakuáciu starosta obce prostredníctvom evakuačnej komisie    obce. Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v § 3 ods. 10 uvádza, že evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie, ako  všeobecne záväzný právny predpis jednoznačne stanovuje úlohy a opatrenia všetkým orgánom, organizáciám, právnickým a fyzickým osobám v oblasti ochrany obyvateľstva evakuáciou.

Základné úlohy a opatrenia pri riadení, vykonávaní a zabezpečovaní evakuácie po jej vyhlásení:

V prvom poradí:

- analyzovať situáciu po vyhlásení mimoriadnej situácie

- vyhlásiť evakuáciu, resp. odporučiť jej vyhlásenie príslušnému orgánu

- zvolať evakuačnú komisie resp. štáb, podľa potreby prizvať iných odborne spôsobilých pracovníkov a zabezpečiť ich informovanosť

- určiť časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území

- vyrozumieť obyvateľstvo o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov alebo miestnych informačných prostriedkov

- vydať pokyn na spohotovenie evakuačných zariadení

- vydať pokyn na evakuáciu zvierat a vecí ( na základe rozhodnutia evakuačnej komisie)

Počas evakuácie:

- riadiť evakuáciu prostredníctvom evakuačnej komisie alebo štábu

- vydať pokyny na riešenie a zabezpečenie evakuačných opatrení

- vydať pokyn na splnenie úloh odborného zabezpečenia evakuácie na úseku poriadkového a bezpečnostného, dopravného, zdravotníckeho zásobovacieho, veterinárneho a to najmä:

- zabezpečiť uzatvorenie priestorov, z ktorých sa vykonáva evakuácia

- zabezpečiť kontrolu osôb vstupujúcich do evakuovaného priestoru a ochranu majetku občanov v evakuovaných priestoroch

- zabezpečiť prípravu, prestavenie dopravných prostriedkov, nástup evakuovaných a vykonanie prepravy

- zabezpečiť poskytnutie základnej zdravotníckej pomoci

- zabezpečiť núdzové zásobovanie a stravovanie

- zabezpečiť núdzové ubytovanie – určiť na základe vzniknutej situácie časové uprednostenie niektorých skupín obyvateľstva, najmä deti zo škôl a školských zariadení, chorých zo zdravotníckych zariadení atď.

- zabezpečiť opatrenia na usmernenie samovoľnej evakuácie

- zabezpečiť opatrenia v prípade evakuácie zvierat a vecí

- riadiť a zabezpečovať systém podávania informácií

Po ukončení evakuácie:

- zabezpečiť zdravotné prehliadky osôb, ktoré sa podieľali na zabezpečovaní a vykonaní evakuácie

Ako riadiť evakuáciu:

- vyrozumieť obyvateľstvo o vyhlásení evakuácie

- určiť hlavné miesto riadenia evakuácie

- zvolať evakuačnú komisie, resp. štáb

- vydať príkaz na vykonanie evakuácie

- vydať pokyny na riešenie odborného zabezpečenia evakuácie

- určiť časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území

- vydať pokyn pre predkladanie správ, hlásení a informácií o zabezpečovaní a vykonávaní evakuácie

- informovať o priebehu evakuácie nadriadený orgán (odbor civilnej ochrany a krízového riadenia obvodného úradu, sekciu KMCO MV SR)

Po vyhlásení evakuácie:

- uzatvoriť prívod plynu

- pripraviť si a vziať so sebou evakuačnú batožinu

- uzamknúť byt

- presvedčiť sa, či susedia vedia o vzniknutej situácii

- v prípade, že sa v okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia – pomôcť im

- sledovať rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sú informácie o možnom ohrození

- dodržiavať pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu

- vykonať presu do evakuačného strediska

Odporúčaný obsah evakuačnej batožiny (50 kg, deti 25 kg)

- osobné doklady (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, preukaz poistenca...)

- dôležité dokumenty ( zdravotná dokumentácia, preukazy odbornej spôsobilosti)

- cennosti, peniaze (šperky, platobné karty, finančné prostriedky)

- osobné lieky (podľa súpisu)

- nevyhnutné zdravotnícke potreby (barly, náplasti, obväzy, vitamíny)

- základné trvanlivé potraviny a nápoje na 2 – 3 dni (chlieb, sucháre, pečivo, plastové fľaše – voda, konzervy, ovocie, údeniny, čokoláda, termosky – čaj)

- predmety dennej spotreby a osobnej hygieny (pasta, kefka, uterák, mydlo, príbor – lyžica, holiace potreby, hrebeň, zrkadielko, vreckový nôž, otvárače na konzervy a fľaše, toaletný papier ....)

- vrecková lampa, sviečka, zápalky , zapaľovač ...

- prikrývka, spací vak (v zimnom období – rukavice, šál....)

- náhradná osobná bielizeň

- náhradný odev, obuv nepremokavý plášť

- ďalšie nevyhnutné osobné veci

Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami

- vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou

- hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáži umiestnite do vyššie poschodia

- pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien

- pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 -3 dni

- ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie

- pripravte sa na evakuáciu osôb a zvierat

- upevnite veci, ktoré by mohla odmiesť voda

Čo robiť v prípade ohrozenia vodou

- pripravte si evakuačnú batožinu, upozorniť susedov vo svojom okolí

- pomôcť starším a chorým občanom

- vypnúť elektrické a plynové spotrebiče

- pripraviť si evakuačnú batožinu

- uzatvoriť okná a zamknúť byt

- dostaviť sa do určeného evakuačného strediska

- sledovať hlásenia rozhlasu a televízie

- riadiť sa pokynmi evakuačnej komisie obce, policajných hliadok a poriadkových jednotiek civilnej ochrany

Zásady správania sa v období povodní a záplav

- opustiť ohrozený priestor

- netelefonujte, len v prípade tiesňového volania

- v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru

- rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie

- v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou

- nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy

Zásady správania sa po povodniach a záplavách

- nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody

- zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou, riaďte sa pokynmi hygienika.

- informujte sa o miestach humanitárnej pomoci

- kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škody

4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami

- preškoliť občanov zabezpečujúcich na vodných tokoch hliadkovú službu s obsahom povodňového plánu záchranných prác obce

- v priebehu roka priebežne zisťovať skutočný stav vodného toku na svojom úseku a akékoľvek narušenie, alebo zásah zo strany právnických, fyzických osôb – podnikateľov, ako i občanov bezodkladne hlásiť predsedovi povodňovej komisie

- pravidelne informovať občanov a povodňovú komisiu o stave hladiny vodných tokov, počas dlhotrvajúcej zrážkovej činnosti

- zabezpečiť mechanizmy na úpravu brehov vodných tokov v prípade ich vymývania, ako aj na odstraňovanie naplavených materiálov, ktoré prekážajú plynulému toku vody

- zabezpečiť piesok v objeme cca 15 t a zabezpečiť vrecia v množstve min. 500 ks

- písomne informovať správcu vodných tokov v prípade narušenia brehov vodných tokov

5. postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov

a odvozu a zneškodnenia uhynutých zvierat a iných odpadov

Zabezpečenie pitnej vody

- sanáciou vlastných studní

- náhradnými zdrojmi – cisternami, balenými vodami

Zabezpečenie nezávadným požívatín

- likvidácia zaplavených potravín v priepustných obaloch

- umytie a povrchová dezinfekcia pevných obalov trvanlivých potravín

- likvidácia zaplavených plodín zo záhrad

Odstraňovanie odpadov

- organické odpady dávať do vhodných kontajnerov a plastových vriec

- uhynuté zvieratá a potraviny živočíšneho pôvodu odvážať do spaľovní alebo likvidovať podľa pokynov štátnej veterinárnej správy

- nezakopávať uhynuté zvieratá vo väčších množstvách v záplavových oblastiach

- pri likvidácii rozkladajúcich sa tiel zvierat a iných živočíchov manipulovať pomocou osobných ochranných pomôcok (rukavice, vidly, čižmy a plášte)

Zabezpečenie obytných a skladovacích priestorov

- najprv mechanicky očistiť a umyť

- následne priestory dezinfikovať

- používať dezinfekčné prostriedky na báze chlóru (chloramín T, SAVO, Domestos ...)

Ochrana pred infekčnými chorobami

- na ochranu pred lietajúcim hmyzom používať repelentné prípravky

- konzumovať hygienicky nezávadné potraviny a vodu

- dodržiavať osobnú a prevádzkovú hygienu pri príprave stravy

- pred konzumáciou si umývať ruky mydlom a nezávadnou vodou

- používať vhodné dezinfekčné prostriedky na ruky (gelové, dezinfekčné vreckovky..)

- pri hnačkových ochoreniach a horúčkových príznakoch vyhľadať svojho ošetrujúceho lekára

- zabezpečiť dezinfekciu a vypratie zaplavenej bielizne a osobných ochranných pomôcok používaných pri odstraňovaní následkov záplav

Postup pri sanácii vlastných studní – voda z vlastnej studne – studňa priamo zaplavená

- vodu z nej nepoužívať na pitie ani na varenie

- nutná sanácia a laboratórny rozbor vody

oblasť postihnutá povodňou a zásobenie domácnosti len vlastnou nezaplavenou studňou

- nutnosť preveriť si kvalitu vody v tejto studni uskutočnením chemického       a mikrobiologického vyšetrenia

- pokiaľ nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používať  len vodu   z overených vodných zdrojov, hlavne však balenú

Postup pri sanácii vlastných (individuálnych studní)

Sanácia studne

- až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti

- po vykonaní vyčistenia okolia studne (najmenej vo vzdialenosti 10 m)

- stavebno-technické zabezpečenie studne

- mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy v prítomnosti najmenej 3 osôb a to pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci osobe zostupujúce do studne

  - mechanicky očistiť a tlakovou vodu obmyť vonkajšie steny studne a tiež aj čerpacie zariadenie od nánosov bahna a opraviť poklop studne

  - otvoriť studňu a úplne z nej vyčerpať vodu

  - vykonať kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky až na dno studne. V prípade bezkyslíkatého prostredia sviečka zhasne, v prípade výskytu methanu dôjde k oživeniu intenzity plameňa

  - po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien studne, čerpacieho zariadenia i dna studne očistené plochy dôkladne opláchnuť čistou vodou a vodu úplne vyčerpať

  - omyť vnútorné steny studne 2,5 % roztokom prípravku SAVO (0,5 litra SAVA naliať do 20 litrov vody). Pracujeme pritom zásadne v rukaviciach. Dezinfekčný roztok nechajte na omytých stenách pôsobiť najmenej hodinu

  - po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu znovu odčerpáme , odstránime kalom zanesený pokryv dna studne a vymeníme ho novým vhodným materiálom (štrk, hrubozrnný piesok). Zároveň necháme studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná, ďalej pokračujeme v jej opakovanom čerpaní až do vymiznutia zákalu

  - poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody, k čomu sa odporúča prípravok SAVO, ktorý neobsahuje aromatické prísady. Vždy treba rešpektovať návod na použitie, pričom možno uviesť, že pri priemeroch bežne používaných skruží v rozsahu od 80 do 120 cm, sa na 1m výšky vodu v studni dávkuje 9 ml SAVA. Teda potrebu celkového množstva prípravku SAVO na dezinfekciu vždy vypočítajte podľa výšky vodu v studni, pričom potrebnú dávku prípravku rozrieďte v kropiacej kanvici a roztokom pokropte priamo hladinu vody, ako aj vnútorný povrch stien studne. Ak máte vo Vašom dome zriadený samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu (s dárlingom a pod), vodu zo systému úplne vypustite. Potom napustíte do neho vodu z Vašej studne s obsahom prípravku SAVO tak, že táto voda pretečie celým systémom a plynule cez všetky vodovodné kohútiky vo Vašom dome. Prípravok je potrebné nechať pôsobiť cca 8 hodín.

  - až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky vody k laboratórnej kontrole.     6. Spôsob organizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných

stavoch

V katastri obce môže byť zaplavená pôda ,ktorú obhospodaruje PD Odorín, ktorý to rieši vo svojom povodňovým pláne

7. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené

povodňou

| ZDROJ OHROZENIA | OHROZENÁ ČASŤ OBCE | OHROZENÉ DOMY A OBJEKTY |
| --- | --- | --- |
| Levočský Potok |  | Č.141, ČOV a kanalizácia |

8. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy,

množstva a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody

Na území obce Lieskovany nie sú uskladnené žiadne nebezpečné látky.

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových prác

1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon

povodňových záchranných prác

| Druh dopravného prostriedku |  | Poskytovateľ dopravného prostriedku | Adresa trvalého pobytu poskytovateľa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet ks |  |  | Číslo telefónu |
| Kolesový nakladač | 1 | Záhradníctvo Muškat | Lieskovany č.7 | 0905784433 |
| Pasový rypač 3CB | 1 | Adam Bakoš | Lieskovany č.28 | 0907468128 |
| Nákladný Automobil | 1 | Krotký Martin | Lieskovany č.78 | 0905339112 |
| Traktor | 1 | Šofranko Martin | Lieskovany č.7 |  |

2. Zoznam členov obecného hasičského zboru

| p. č. | Meno a priezvisko | Adresa trvalého bydliska |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Mobil |
| 1. | Kaleta Imrich | Lieskovany č.35 | 0904071667 |
| 2. | Kaleta Tomaš | Lieskovany č.35 | 0910291176 |
| 3. | Kapusta Pavol | Lieskovany č. 61 | 0903743302 |
| 4. | Kapusta Štefan | Lieskovany č.80 | 0904114172 |
| 5. | Šofranko Martin | Lieskovany č.6 | 0944215856 |
| 6. | Šofranko Ľubomír | Lieskovany č.6 | 0904215843 |
| 7. | Kozák Michal | Lieskovany č. 38 | 0948329877 |
| 8. | Krotký Erik | Lieskovany č.78 | 0918949559 |
| 9. | Jančík Marek | Lieskovany č. 76 | 0908049734 |

3. Materiálno-technické zabezpečenie obecného hasičského zboru na

výkon povodňových záchranných prác

  - Hasičský automobil typ 2A mercedes –Benz 314 4x4x  3500

  - Hasická striekačka PPS 15

4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných

priestorov

| Dezinfekčná látka | Použitie | Koncent -rácia | Dávkovanie | Doba pôsobenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chloramín T | nábytok, podlahy, steny, riad, dopravné prostriedky | 2% | 8 PL/10 l vody | 30 min. alebo do zaschnutia |
|  | bielizeň silne znečistená | 3% | 12 PL/10 l vody | 4 hodiny namočené |
|  | bielizeň menej znečistená | 1% | 4 PL /10 l vody | 1 hodinu namočené |
|  | sifóny | 5% | 20 PL/10 l vody | preliať |
|  | ruky | 0,50% | 2 PL /10 l vody | 1 min. |
| SAVO | nábytok, podlahy, steny, riad |  | 1l/10 l vody | 30 min. alebo do zaschnutia |
|  | bielizeň silne znečistená |  | 1 l /10 l vody | namočené 2 hodiny |
|  | sifóny |  | neriedené | preliať |
|  | studne | 2,50 | 0,5 l/20 l vody | 1 hodinu obliate steny |
|  | voda vo vyčistených studniach | 2,50 | 9m/1m stĺpca vody | 80-120 cm skružová studňa |
| Chlórové vápno | žumpy | 2,50 | 1 kg/1 m3 |  |

POZOR: PL = polievková lyžica

5. Zoznam členov pracovných čiat obce na výkon povodňových

záchranných prác

| p. č. | Meno a priezvisko | Funkcia | Adresa trvalého bydliska |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Číslo telefónu |
| 1 | Pavel Haško | vedúci | Llieskovany 24 | 0905590478 |
| 2. | Milan Farkašovský | člen | Lieskovany 25 | 0911616909 |
| 3. | Martin Krotký | člen | Lieskovany 78 | 0905339112 |
| 4. | Ondrej Krotký | člen | Lieskovany 52 |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |

6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného

záchranného systému

Vyžiadať v prípade mimoriadnych udalostí pri ohrození života obyvateľov, alebo v prípade hroziacich značných škôd na majetku cestou obvodného úradu, krízového štábu, alebo priamo.

VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území obce

V obci nemá žiadna právnická a fyzická osoba – podnikateľ určenú povinnosť spracovať

povodňový plán záchranných prác.

VII. Pomocná dokumentácia

1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečením a riadením

ochrany pred povodňami

1. Zákon NR SR č. 7/2010 z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane pred

povodňami

2. Vyhláška NR SR č. 261/2010 z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu

povodňových plánov a postup ich schvaľovania

3. Vyhláška NR SR č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní

výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce

a povodňových škôd

4. Vyhláška NR SR č. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní

priebežných správ o povodňovej situácii a súhrných správ o priebehu povodní, ich

následkoch a vykonaných opatreniach.

5. Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. ,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o riadení štátu

v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

6. Zákon NR SR č. 387/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o riadení štátu

v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

7. Vyhláška MŽP č. 204/2010 Z. z. ,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní

predpovednej povodňovej služby.

8. Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečení evakuácie.

Vzory:

  - Vyhlásenie povodňovej aktivity

  - Odvolanie povodňovej aktivity

  - Priebežná správa

  - Povodňový denník

Prílohy:     1.   Príloha č. 1 k vyhláške č. 252/2010 z. z.

2.   Príloha č. 2 k vyhláške č. 251/2010 Z. z

VZOR č. 1

Obec   Lieskovany č.50

Tel : 053 4467302  0905428165,   e-mail lieskovany@stonline.sk

Číslo:                                                                   Lieskovany dňa

Podľa § 26, ods. 3, písmeno b) zákona NR SR č. 7/200 Z. z. o ochrane pred povodňami a v súlade s povodňovým plánom záchranných práce obce

vyhlasujem

III. stupeň povodňovej aktivity v obci Veľký Folkmar v okrese Gelnica                          od ........ hodiny, dňa .........................., na povodňovom úseku tokov ..................................

Dôvod: *uvedie sa dôvod vyhlásenia povodňovej aktivity podľa skutočnej situácie.

(*napr. nárast vodnej hladiny tokov z dlhotrvajúcich dažďov, kulminácia vody a následné vyliatie vody z koryta potoka.)

––––––––––––––––––––

predseda obecnej povodňovej komisie

VZOR č. 2

Obec  Lieskovany  č.50  05321

Tel : 053 4467302,0905428165 ,  e-mail:lieskovany@stonline.sk

Číslo:                                                                             Lieskovany dňa :

Podľa § 26, ods. 3, písmeno b) zákona NR SR č. 7/200 Z. z. o ochrane pred povodňami a v súlade s povodňovým plánom záchranných práce obce

Odvolávam

III. stupeň povodňovej aktivity v obci Veľký Folkmar v okrese Gelnica                          od ........ hodiny, dňa .........................., na povodňovom úseku tokov ..................................

Dôvod: *uvedie sa dôvod vyhlásenia povodňovej aktivity podľa skutočnej situácie.

(*napr. pokles hladiny vodných tokov a pod.)

––––––––––––––––––––

predseda obecnej povodňovej komisie

VZOR č. 3

Obec , Lieskovany  č. 50  05321

Tel : 053 4467302, 0905428165  e-maillieskovany@stonline.sk

Číslo:                                                                                 Lieskovany dňa :

PRIEBEŽNÁ SPRAVA O POVODŇOVEJ SITUÁCII

(podľa § 19, ods. 1, písmeno b, zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a v súlade s povodňovým plánom záchranných prác obce)

  - Aktuálna situácia

  - Prehľad vykonaných opatrení

  - podľa povodňového plánu

  - nad rámec povodňového plánu

  - Problémy a nedostatky pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami

  - Opatrenia, ktoré sa prijali na odstránenie zistených nedostatkov

  - Požiadavky na potrebné sily alebo prostriedky

  - Mimoriadne udalosti (úrazy, havárie)

Vyplnené tabuľky podľa prílohy č. 1 povodňového plánu záchranných prác:

Tabuľka 1

Tabuľka 2

Tabuľka 3

Tabuľka 4

tabuľka 5

Tabuľka 6

Tabuľka 7

Správu podáva:

V Lieskovanoch dňa .................................

VZOR č. 4

Povodňový denník Obce Lieskovany

v dňoch: ...................................

| Dátum | Čas od – do | Priebeh povodňových udalostí |
| --- | --- | --- |

Príloha č. 1

(Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 252/2010 Z. z.)

Tabuľka 1

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity +)

| Čiastkové povodie | Vodný tok, vodná stavba | Povodňový úsek | Okres/ kraj | Stupeň povodňovej aktivity | Vyhlásený | Odvolaný |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | dňa | hod. | kým | dňa | hod. |

+) Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity; keď sa zmení vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, údaj sa zapíše do nasledujúceho riadku pod prvé vyhlásenie stupňa povodňovej aktivity alebo do riadku pod záznamom o predchádzajúcej zmene vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity

Tabuľka 2

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov mimoriadnej situácie +)

| Územie | Mimoriadna situácia |
| --- | --- |
|  | vyhlásená | odvolaná |
|  | dňa | hod. | kým | dňa | hod. |

+) tabuľka sa zaraďuje do

- do priebežnej správy od vyhlásenia mimoriadnej situácie do času odvolania III. stupňa PA

- do súhrnej správy vtedy, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia

Tabuľka 3

Prehľad pracovných síl počas povodne na území obce .................+)  počas .............................++)

| Pracovné sily | Počet osôb |
| --- | --- |
| Fyzické osoby |  |
| Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami |  |
| Členovia povodňových komisií |  |
| Členovia krízových štábov |  |
| Príslušníci Hasičského a záchranného zboru |  |
| Príslušníci ostatných hasičských jednotiek |  |
| Príslušníci Policajného zboru |  |
| Príslušníci ostatných zložiek integrovaného záchranného systému |  |
| Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky |  |
| Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce |  |
| Iné pracovné sily |  |
| Spolu |  |

+) Názov obce, obvodu alebo kraja

++)  a) v priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 2 odseku 4

b) v súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity

Tabuľka 4

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

v obci .................. počas .................. v čase od ....................... do ......................

| Druhy strojov a zariadení | Počet |
| --- | --- |

+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a podľa § 2 odseku 4 obdobie, na ktoré sa správa vzťahuje

- V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity

Tabuľka 5

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

v obci ......................+) počas ..................... v čase od ...................... do ++)

| Druh materiálu | Merná jednotka | Množstvo |
| --- | --- | --- |

+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a podľa § 2 odseku 4 obdobie, na ktoré sa správa vzťahuje

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity

Tabuľka 6

Povodňou postihnuté oblasti na území obce Veľký Folkmar

počas ....................... od .......................... do ............................ ++)

| Názov obce | Rozsah zaplaveného územia [ha] |
| --- | --- |
|  | Intravilán | Poľnohospodárka pôda | Lesná pôda | Spolu |
| Spolu |  |  |  |  |

Názov obvodu alebo kraja

++)  a) v priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 2 odseku 4

- v súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity

Tabuľka 7

Následky spôsobené povodňou na území obce .............................+)

počas ...................... v čase od ..................... do .......................... . hod.++)

| Následky spôsobené povodňou | Počet alebo dĺžka [km] |
| --- | --- |
| Postihnutí obyvatelia | celkom |  |
| z toho | osoby bez prístrešia |  |
|  | evakuované osoby |  |
|  | zachránené osoby |  |
|  | zranené osoby |  |
|  | usmrtené osoby |  |
|  | nezvestné osoby |  |
| Zaplavené bytové budovy | celkom |  |
| z toho | bytové domy |  |
|  | rodinné domy - pivnice |  |
|  | ostatné budovy na bývanie |  |
| Zaplavené nebytové budovy | celkom |  |
| z toho | priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá, |  |
|  | poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale |  |
|  | kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami |  |
|  | nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia |  |
|  | ostatné nebytové budovy |  |
| Poškodené inžinierske stavby | celkom |  |
| z toho | železničné, lanové a iné dráhy |  |
|  | diaľnice a rýchlostné komunikácie |  |
|  | cesty I. triedy |  |
|  | cesty II. a III. triedy - podmyté |  |
|  | miestne a účelové komunikácie |  |
|  | chodníky |  |
|  | mosty - premostenia |  |
|  | diaľkové ropovody a plynovody |  |
|  | miestne rozvody plynu |  |
|  | diaľkové a miestne rozvody vody |  |
|  | diaľkové a miestne rozvody pary |  |
|  | vodné zdroje a úpravne vody |  |
|  | kanalizácie a čistiarne odpadových vôd |  |
|  | diaľkové a miestne rozvody elektriny |  |
|  | ostatné inžinierske stavby |  |
| Evakuované hospodárske zvieratá |  |
| Evakuovaná hydina a drobné zvieratá |  |
| Uhynuté hospodárske zvieratá |  |
| Uhynutá hydina a drobné zvieratá |  |
| Hmotnosť evakuovaného materiálu (t) |  |
| Zaplavené dopravné prostriedky |  |

+) Názov obvodu alebo kraja

++)  a) v priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 2 odseku 4

b) v súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity

Príloha č. 2

Podľa prílohy k vyhláške č. 251/2010 Z. z.